## Slide 1
Computação Gráfica
Aula 11: Anti-aliasing e Visibilidade

## Slide 2
Obs: Trazer essa aula para antes de interpolação e texturas.

## Slide 3: Para desenhar um triângulo assim

## Slide 4: Coletamos as seguintes amostras

## Slide 5: O display exibirá a seguinte imagem

## Slide 6: Mas nosso triângulo "contínuo" seria

## Slide 7: Qual um dos problemas com essa reconstrução?
Serrilhamento (Jaggies)

## Slide 8: Será que esse é o melhor que se pode fazer?
Não

## Slide 9: Arquivos de Áudio
Armazenam as amostras em 1D (por exemplo a 44.1Khz)
Amplitude
Tempo

## Slide 10: Considere um sinal 1D: f(x)

## Slide 11: Amostrando uma função
Avaliar uma função em um ponto é pegar o valor da função.
Podemos discretizar uma função por amostragem periódica
A amostragem é uma ideia central em gráficos. Iremos amostrar o tempo (1D), área (2D), ângulo (2D), volume (3D), etc ...

## Slide 12: Amostragem (Sampling)
Pegue medidas de um sinal (amostras)

## Slide 13: Reconstrução
Dado um conjunto de amostras, como podemos tentar reconstruir o sinal original f(x)?

## Slide 14: Reconstrução constante por partes
frecon(x) = valor mais próximo da amostra de X
frecon(x) aproxima f(x)

## Slide 15: Reconstrução linear por partes
frecon(x) = interpolação linear entre os valores das duas amostras mais próximas a x

## Slide 16: Reconstrução com mais amostras
Amostra sinais mais densamente (aumentar a taxa de amostragem)

## Slide 17: Reconstrução com mais amostras
Reconstruções mais precisas resultam de amostragens mais densas
Reconstrução pelo vizinho mais próximo
Reconstrução por interpolação linear

## Slide 18: Perguntas:
Por que o serrilhamento parece "errado"?
Qual valor o pixel deveria ter?
O que há de certo/errado sobre a amostragem pontual?
Ideias para uma fórmula de pixel de “qualidade superior”?

## Slide 19: Pintando os pixels
A análise da cobertura dos triângulos fica mais complicada ao considerar a oclusão de um triângulo por outro.
Metade do pixel coberto pelo triângulo 1 e a outra metade coberta pelo triângulo 2
Interpenetração de triângulos: ainda mais complicado
Duas regiões do triângulo 1 contribuem para o pixel. Uma dessas regiões nem mesmo é convexa.

## Slide 20: Representar um sinal de forma mais precisa
Amostra sinais mais densamente (aumentar a taxa de amostragem)

## Slide 21: Amostrando um ponto por pixel

## Slide 22: Supersampling
Pegue NxN amostras para cada pixel
um pixel no display
uma posição no framebuffer

## Slide 23: Supersampling
Faça a média com as amostras de cada pixel
um pixel no display
Calculando a Média
uma posição no framebuffer

## Slide 24: Supersampling
Faça a média com as amostras de cada pixel
um pixel no display
Calculando a Média

## Slide 25: Supersampling
Faça a média com as amostras de cada pixel
um pixel no display
Calculando a Média

## Slide 26: Resultado do Supersampling
Valores a serem emitidos por pixel no display.

## Slide 27: Uma amostra por pixel

## Slide 28: 4x4 supersampling + downsampling

## Slide 29: Resultado
Se tem uma maior suavização dos cantos das imagens

## Slide 30: Supersampling
Podemos aproximar cálculo do valor do pixel amostrando vários locais dentro dele e calculando a média de seus valores.

## Slide 31: Técnicas de Supersampling
O local de fazer as amostras pode mudar, por exemplo:
Amostragem Regular

## Slide 32: Técnicas de Supersampling
2x2 Supersampling: amonstragem para pixel (i,j)

## Slide 33: Técnicas de Supersampling
Off-Grid Sampling

## Slide 34: Técnicas de Supersampling
Random Sampling

## Slide 35: Técnicas de Supersampling
Amostras "fora" do pixel

## Slide 36: Técnicas de Supersampling
Peso de Amostras Não-Uniforme

## Slide 37: Supersampling
Real-Time Rendering, 3rd Edition, A K Peters 2008

## Slide 38: Resultado SSAA (Super-Sampling Anti-Aliasing)
https://www.displayninja.com/best-anti-aliasing-mode/

## Slide 39: Existem outras técnicas?
SSAA (Super Sampling Anti-Aliasing) *
  FSAA (Full Scene/Screen/Sample Anti-Aliasing)
MSAA (MultiSample Anti-Aliasing)
FXAA (Fast Approximate Anti-Aliasing)
TAA (Temporal Anti-Aliasing)
TXAA (Temporal Anti-Aliasing Nvidia)
MLAA (Morphological Anti-Aliasing)
SMAA (Sub-pixel Morphological Anti-Aliasing)
DLAA (Deep learning anti-aliasing)
Isso é uma sopa de letras e alguns são especializações de outros.
Veremos mais sobre isso nas próximas aulas.
SIM

## Slide 40: Onde ver:
Rode novamente os exemplos 2D

## Slide 41: Dica
Não tente fazer a amostra na hora de desenhar os triângulos.
Crie um novo Framebuffer maior, depois faça o downsampling.
Problema típico de fazer as amostras no desenho e não no buffer!
Quando não fica pior!

## Slide 42: Visibilidade
Primeiro. Como saber quais pixels pintar se houver muitos polígonos.
E se eles estiverem se intersectando?

## Slide 43: Algoritmo do Pintor
Inspirado em como pintores pintam
Pinte de trás para a frente, sobrescrevendo o framebuffer
http://cs.wellesley.edu/~cs307/lectures/19new.html

## Slide 44: PS1: Depth Ordering Table (OT)
https://psx-spx.consoledev.net/graphicsprocessingunitgpu/#gpu-depth-ordering

## Slide 45: Algoritmo do Pintor
Requer uma ordenação em profundidade O(n log n) para n triângulos
Porém, podem ocorrer situações de ordem não resolvíveis

## Slide 46: Z-Buffer
Este é o algoritmo de remoção de superfície oculta usado atualmente em sistema gráficos.
Princípio:
Armazene o valor da profundidade (coordenada z) para cada posição de amostrada
Necessário mais uma região de memória para os valores de profundidade
  O framebuffer armazena valores de cores RGB
  O depth buffer (z-buffer) armazena profundidade (16 a 32 bits)
  Tradicionalmente são armazenados em ponto fixo (inteiros)
Wolfgang Straser
Notes: https://www.eg.org/wp/obituaries/in-memoriam-wolfgang-straser/

## Slide 47: Exemplos de Z-Buffer
Buffer de Cores
Z Buffer
créditos: Dominic Alves, flickr.

## Slide 48: Algoritmo do Z-Buffer
Inicialize o buffer com valores no infinito.
Durante a rasterização:
for (cada triângulo T) for (cada amostra (x,y,z) em T)
if (z < zbuffer[x,y]) # amostra mais perto até o momento
zbuffer[x,y] = z # atualiza a distância z
framebuffer[x,y] = rgb # atualize a cor
else
pass # não faz nada

## Slide 49: Algoritmo do Z-Buffer
∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞
∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞
∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞
∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞
∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞
∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞
∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞
∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 
 |  | 5 | 5 | 5 |  |  | 
 |  |  | 5 |  |  |  | 
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ∞
∞ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ∞ | ∞
∞ | ∞ | 5 | 5 | 5 | ∞ | ∞ | ∞
∞ | ∞ | ∞ | 5 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞
∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞
∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞
∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞
∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ∞
∞ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ∞ | ∞
∞ | ∞ | 5 | 5 | 5 | ∞ | ∞ | ∞
∞ | ∞ | ∞ | 5 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞
∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞
∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞
∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞
∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 
5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 
6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 
7 | 8 |  |  |  |  |  | 
8 |  |  |  |  |  |  | 
3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ∞
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ∞ | ∞
5 | 6 | 5 | 5 | 5 | ∞ | ∞ | ∞
6 | 7 | 8 | 5 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞
7 | 8 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞
8 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞
∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞
∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞

## Slide 50: Complexidade do Z-Buffer
Complexidade
O(n) para n triângulos
Algoritmo de visibilidade mais usado
Implementado em hardware para todas as GPUs
Usado por OpenGL, Vulkan, Direct3D, ...

## Slide 51: Dica
Quando fazer o teste de profundidade?
Antes ou depois de verificar a cor do vértice?
Antes (mas nem sempre é possível)
A maioria das GPUs oferece suporte ao Early Depth Test, esse teste permite executar o teste de profundidade antes da execução do fragment shader. Sempre que estiver claro que um fragmento não será visível (está atrás de outros objetos), podemos descartar o fragmento prematuramente.

## Slide 52: Identificando a posição do Z
Temos de identificar o valor do Z para cada pixel usando as fórmulas já estudadas.

## Slide 53: Precisão do Z-Buffer
O Z-Buffer tem uma maior precisão dos pontos próximos ao Near
Exemplo:
Near = 10
Far = 1000
Lembrando que o NDC vai de -1 a 1.
=> Normalizando para 0 a 1 e depois convertido para inteiro para o espaço do Z-buffer
Notes: =(Z*((1010)/(990))-((2*1000*10)/990))/Z

## Slide 54: Precisão do Z-Buffer
O Z-Buffer tem uma maior precisão dos pontos próximos ao Near
Exemplo:
Near = 10
Far = 1000
Notes: =(Z*((1010)/(990))-((2*1000*10)/990))/Z

## Slide 55: Z-fighting
Problema clássico que ocorre quando não há como identificar claramente que superfície está a frente da outra.

## Slide 56: Transparência
Objetos podem ter transparências, isso permite que vejamos, o que está atras do objeto em função de um valor de transparência.
https://www.computerlanguage.com/results.php?definition=alpha%20blending

## Slide 57: Transparência no X3D
O campo de transparency (transparência) especifica o quão ”translúcido" é um objeto, com 1.0 sendo totalmente transparente e 0.0 totalmente opaco.
https://www.web3d.org/documents/specifications/19775-1/V3.3/Part01/components/shape.html#Material
Material : X3DMaterialNode {
SFFloat [in,out] ambientIntensity 0.2 [0,1]
SFColor [in,out] diffuseColor 0.8 0.8 0.8 [0,1]
SFColor [in,out] emissiveColor 0 0 0 [0,1]
SFNode [in,out] metadata NULL [X3DMetadataObject]
SFFloat [in,out] shininess 0.2 [0,1]
SFColor [in,out] specularColor 0 0 0 [0,1]
SFFloat [in,out] transparency 0 [0,1]
}

## Slide 58: Cálculo da Transparência
for (cada triângulo T) for (cada amostra (x,y,z) em T)
if (z < zbuffer[x,y]) # amostra mais perto até o momento
zbuffer[x,y] = z # atualiza a distância z
cor_anterior = framebuffer[x,y] * transparência
cor_nova = rbg * (1 – transparência)
framebuffer[x,y] = cor_anterior + cor_nova
else
pass # não faz nada
Você vai precisar combinar a cor anterior com a cor do objeto.

## Slide 59: Estratégias para resolver
desenhe objetos opacos primeiro usando o z-buffer
desenhar objetos transparentes do mais distante para o mais próximo
Não há necessidade de ordenar para a entrega do projeto

## Slide 61: Renderizador em Python
No Renderizador você poderá criar um buffer para o z-buffer:
gpu.GPU.framebuffer_storage(
self.framebuffers["FRONT"],
gpu.GPU.DEPTH_ATTACHMENT,
gpu.GPU.DEPTH_COMPONENT32F,
self.width,
self.height
)
E depois usar as seguintes instruções:
gpu.GPU.read_pixel([x, y)], gpu.GPU.DEPTH_COMPONENT32F)
gpu.GPU.read_pixel([x, y)], gpu.GPU.RGB8)

## Slide 62: Quarta parte do projeto 1
quadrado.x3d
https://lpsoares.github.io/Renderizador/
retangulos.x3d
triangulos.x3d
(anti-aliasing)
transparencia.x3d
flechas.x3d
texturas.x3d
textura.x3d

## Slide 63: Problemas que podem acontecer
Não vai funcionar se você tentar resolver dentro do inside test do pixel (só desenho do triângulo) e não usar um framebuffer adicional maior para o supersampling.

## Slide 64: Problemas que podem acontecer
Devido a transparência, uma borda pode aparecer na junção dos polígonos. Isso acontece pois os pixels amostram os dois triângulos.
Para resolver isso seu renderizador precisaria alguma estratégia como: “top-left rule”
https://www.scratchapixel.com/lessons/3d-basic-rendering/rasterization-practical-implementation/rasterization-stage.html

## Slide 65: ATIVIDADE:
Acesse o notebook no site da disciplina.
Crie uma cópia para você e realize todos os exercícios.
Voltamos em 30 minutos?
Notes: Levamos 40 minutos com a turma (2021.2)

## Slide 66
Computação Gráfica
Luciano Soares
<lpsoares@insper.edu.br>
Fabio Orfali
<fabioO1@insper.edu.br>

## Slide 67: Referência interessante:
https://www.scratchapixel.com/lessons/3d-basic-rendering/rasterization-practical-implementation/visibility-problem-depth-buffer-depth-interpolation.html